SGG SYSTEMS STRUCTURE® is een systeem in de brandwerende klasse waarmee grotere transparantie gecreëerd wordt. Dit systeem maakt het mogelijk glaspanelen onderling te verbinden door middel van een kitvoeg en zodanig een continue, transparante, brandwerende en verdiepingshoge scheidingswand te creëren. Bij brand wordt het systeem ondoorzichtig en vormt de interlayer een hitte-isolerend schild dat aan de criteria van temperatuursisolatie voldoet. De lagen en afdichtingen vormen samen een integrale barrière voor rook, vlammen en toxische gassen. Getest conform EN 13501.

Glaspui-element - deur

0. 	GELAAGD GLAS

Fabrikaat: 	GLASSOLUTIONS Vetrotech Saint-Gobain / Forster of hout ntb.

Leverancier: INTERIOR GLASSOLUTIONS bv www.INTERIORGLASSOLUTIONS.com

Type: SYSTEMS FIRE DOOR LUNAX EW30, brandwerend.

Dikte (mm):12 mm

Afmeting (lxb)(mm x mm):…1000x2500 maximaal.

Bewerking zijkanten (NEN 1303-88):

-geslepen.

Vlambelasting: eenzijdig met temperatuurisolatie.

Weerstandscategorie: (NEN-EN 356-99): P1B.

UV-bestendig.

Luchtgeluidisolatie (dB Rw):28.

Isolatie (U)(W/m²):5,0.

Veiligheidsglas (NEN 3569-01) (klasse: 1-B.

Tussenlaag: n.v.t.

Kleur: blank.

Lichttransmissie(LTA): 84%.

Brandwerendheid (NEN 6069 + W01) (min.): 60.

Toebehoren:

- afdichtingsband: keramisch.

- steunblokjes: onbrandbaar.

- vloerveer vlgns specificaties leverancier

- aangepaste draaipunten vlgns specificaties leverancier

1. BEGLAZING MET RUBBER BEGLAZINGSPROFIELEN

Beglaasd met rubberprofiel en glaslatten.

Plaatsingsprofielen aangebracht.

Steun-, stel-, en glaslatblokjes in de sponning gelijmd.

4. RUBBER BEGLAZINGS-/PANEELVATTINGSPROF. (NEN 5656-93)

Type: massief dragend profiel.

Afmeting (mm.):…..

Materiaaleisen: tabel 1 A.

Uitvoering conform testrapporten i.o.m. fabrikant

.01 	BINNENKOZIJN/-PUI

De brandwerende beglazing ter plaatse van…..